# KVV – ja  IV-TYÖN

TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennusvalvonta	lupatunnus     _________________

RAKENNUS-		             Kiinteistötunnus

PAIKKA

_________________________________________________________________________________________

Osoite

RAKENNUTTAJA	             Nimi			   Puh.

_________________________________________________________________________________________

KVV - TYÖNJOHTAJA	             Nimi		                   Puh.

_________________________________________________________________________________________

IV - TYÖNJOHTAJA	             Nimi		                   Puh.

_________________________________________________________________________________________

TEHTÄVÄ		             Vastuuhenkilö1)	       Päivämäärä	Allekirjoitus

1 )   Kun vastuuhenkilönä on kvv- ja iv- työjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus

_________________________________________________________________________________________

Rakennuslupaan ja sen

ehtoihin on tutustuttu

_______________________________________________________________________________________________________________
Aloituskokouksesta on

sovittu

_______________________________________________________________________________________________________________

LVI-suunnitelmat ovat työmaalla

ja niihin on tutustuttu

_________________________________________________________________________________________

Ulkopuoliset jätevesiviemärit

on tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Ulkopuoliset sadevesiviemärit

on tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Jätevesi- ja sadevesikaivot

on tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Sisäpuoliset pohjaviemärit

on tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Kerrosviemärit

on tarkastettu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vesijohdot on tarkastettu

Painekoe

_________________________________________________________________________________________

Palo-, lämpö-, äänen-

eristykset tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Rakennusvalvonta

_________________________________________________________________________________________

TEHTÄVÄ		             Vastuuhenkilö1)	       Päivämäärä	Allekirjoitus

1 )   Kun vastuuhenkilönä on kvv -ja iv- työjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Kanaviston

asennustarkastus suoritettu

_______________________________________________________________________________________________________________

Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat

eivät ole tyyppihyväksyttyjä). Pöytäkirja

_______________________________________________________________________________________________________________

Lämmön- / paloeristeet

tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Kanaviston puhdistettavuus / puhtaus

on tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Koneellisen ilmanvaihdon

tulo-/poistoilmaventtiilit tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Painovoimaisen ilmanvaihdon

venttiilit tarkastettu

_________________________________________________________________________________________

Ilmamäärien mittaus ja säätö

suoritettu. Pöytäkirja

_________________________________________________________________________________________

IV-järjestelmän ominaissähkönkulutus (SFP)

on mitattu. Pöytäkirja

_________________________________________________________________________________________

Energiaselvityksen tietojen

Päivitys tehty

_________________________________________________________________________________________

LVI-loppukatselmus

on toimitettu

_________________________________________________________________________________________

KVV ja IV-työnjohtaja luovuttaa tämän tarkastusasiakirjan mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopion rakennuttajalle.		                     14.11.13 TM